АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗЕНЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОСЛАВЛЬСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г.                                                                                                         № 22-а

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения Грязенятского

сельского поселения Рославльского района

Смоленской области

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2018 год (приложение).

2. Настоящее постановление с прилагаемой актуализированной схемой теплоснабжения разместить на официальном сайте Администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://gryasenyat.smolinvest.ru.

Глава муниципального образования

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области                              Г.И. Мамонтов

Приложение к постановлению Администрации Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 10.04.2017 года  № 23

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГРЯЗЕНЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2030 ГОДЫ

(актуализированная схема на 2018 год)

2017 год

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Грязенятского  сельского поселения Рославльского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения - Грязенятского сельского поселения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

III. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  Грязенятского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2030года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть  включены  в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

IV. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование  Грязенятское сельское  поселение  Рославльского района Смоленской области по своему географическому положению  расположено в Юго – Западной части Рославльского районаСмоленской области.

Административный центр  Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области - деревня Грязенять находится на  расстоянии 143 км от областного центра г.Смоленск и в 20 км от районного центра – г.Рославль. Грязенятское сельское поселение граничит на севере с Рославльским сельским поселением, на северо-востоке – с Перенским сельским поселением, на востоке – с Липовским сельским поселением, на юго-востоке – с Жарынским сельским поселением, на юге – с Ершичским районом Смоленской области, на западе- с Астапковичским сельским поселением Рославльского района.  Площадь поселения- 12012 га, численность населения 549 человека, в состав сельского поселения входит -21 населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грязенять | 105 |
| 2 | Бояркино | 6 |
| 3 | Будище | 17 |
| 4 | Вязовка | 6 |
| 5 | Высоково | - |
| 6 | Галеевка-1 | 256 |
| 7 | Галеевка-2 | - |
| 8 | Бараново | - |
| 9 | Горохово | - |
| 10 | Гореново | 63 |
| 11 | Дебря | 14 |
| 12 | Красная Звезда | 1 |
| 13 | Новое Максимково | - |
| 14 | Старое Максимково | - |
| 15 | Новосёлки | 1 |
| 16 | Павловка | 23 |
| 17 | Плосково | 29 |
| 18 | Слободище-1 | 3 |
| 19 | Слободище-2 | - |
| 20 | Троицкий | 23 |
| 21 | Хлясино | 2 |
|  | ИТОГО: | 549 |

Климат: Грязенятское сельское поселение расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Многолетняя среднегодовая температура + 4,5- + 4,8ºС, средняя многолетняя температура зимы – 5,7 ºС, средняя многолетняя лета +11,5 ºС. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха – 220-240 дней. Средняя продолжительность безморозного периода 135-145 дней. Продолжительность вегетационного периода – до 182 дней. Преобладание направление ветров северо- западное и западное. Средняя скорость ветра зимой 4-5 м/сек, что на 0,8 – 1,2 м/сек больше чем летом (3-4 м/сек).

В целом климат более мягкий, чем по Смоленской области, с хорошо выраженными сезонами года( зимой – облачная погода, умеренно морозная, без осадков или со слабыми осадками; летом – теплая погода с переменной облачностью, нередко с небольшими осадками). На формирование климата оказывает влияние три основных фактора: солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность.                                                                                                                          За многолетний период наблюдения средняя относительная влажность воздуха в год составляет 82%. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц. Сельское поселение расположено в полосе значительного увлажнения. Среднегодовое количества осадков в нем равно 580 миллиметров (в Смоленске – 650 миллиметров). Минимум осадков приходится на январь – февраль, максимум – на июнь. В среднем за год бывает от 170 до 190 дней с осадками.                                                                                                                                                                        Высота  снежного покрова 46 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня. Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов. Продолжительность безморозного периода порядка 147 дней. Первые заморозки осенью – после 25 октября. Число дней в году с t º выше +10º- 142.  Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября. Высота снежного покрова – 46 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 93 см.Как правило, таяние снега начинается в марте – апреле. Период с устойчивым снежным покровом длятся 130-140дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70%.

Режим ветра на территории поселения относительно однородный. В теплый период (май – сентябрь) преобладают северо – западные, западные ветра.В холодный – юго- западные, южные. Скорость ветра в теплый период – 3-4 м/с, в холодный- 4-5 м/с.                                                                                            Климатические ресурсы территории Грязенятского сельского поселения обеспечивают в целом нормальные условия для проживания людей и развития многих видов хозяйственной деятельности.

Вегетационный период длится 220 дней. Активная вегетация растений включает период с температурой воздуха выше 10ºС.. В целом температура воздуха на территории поселения является достаточной для вызревания пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи, гороха, льна, картофеля, капусты и ряда других культур.

В то же время необходимо отметить , что как правило, для территории характерны поздние весенние заморозки и заморозки в конце лета. Из опасных метеорологических явлений наиболее часты гололед и грозы. Дней с гололедом в среднем за год бывает от 13 до 20, с сильной грозой – 1-2 дня за лето, Из неблагоприятных явлений природы наиболее часты туманы и сильные ливни.

В целом климат достаточно благоприятен для земледелия. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. В течение теплого времени года (апрель – сентябрь) преобладают ветры западного и северо- западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушается травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов. Основными особенностями физико-географического положения является его расположение в умеренных широтах, в зоне активного влияния западного переноса воздушных масс, что определяет важнейшие черты природных условий его территории.

Общая площадь жилищного фонда  16361,8 кв.м,.

V. Графическая часть схемы теплоснабжения:

VI. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения-д.Грязенять

1. Ресурсоснабжающей организацией котельной №26 д.Грязенять является филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на территории Грязенятского сельского поселения одна котельная, работающая на газе. Котельная сезонная.

Год ввода в эксплуатацию: котельной – 2002, тепловых сетей – 2002.

Протяженность тепловых сетей от котельной №26 – 213м. Из них сети отопления – 213м. Теплоноситель – горячая вода. Параметры теплоносителя – 89/57. Состояние изоляции тепловых сетей – удовлетворительное.

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет.

2. Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,18 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,34 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- МБОУ Грязенятская основная общеобразовательная школа

- Грязенятский фельдшерско-акушерский пункт

-Грязенятский детский сад

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 57 | 196 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №2 | 89 | 17 |  | на открытом воздухе |  |  |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена: задвижки

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Параметры теплоносителя 89/57

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
| --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 51 | 42 |
| 1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 67 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной № 26 д.Грязенять в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

VII. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 64 | 13,99 |
| 2011 | 64 | 14,05 |
| 2012 | 60 | 14,11 |

VIII Общие сведения о котельной

Котельная №26

( название котельной,  подведомстеениость: муиицил., ведомст., частн., другая )

Муниципальное образование  Рославльский   район_____________

Населенный пункт _________ д. Грязенять____________________

Почтовый адрес ____Рославльский р-н, д. Грязенять

Проектная мощность котельной _____________________0,34_______________________Гкал / час

Температурный график (расчетный) __________________57/89  ________________________оС/ оС

Дымовая труба:

материал____сталь _____________высота______30___________м, диаметр____0,5                м

Топливо: основное _____газ _________,  резервное_________      нет   ______________

Год ввода в эксплуатацию:______________________2002_______________________________

Персонал (численность) _________________________2_____________________________________

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 0,34 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,34 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла |  | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 174,59 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной | 83% | % |

1.1. Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 | 10840 |  |  | 10840 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  |  |  |  |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К65-50-160 | 2005 | 2 | 25 | 32 |  | 5,5 | 2850 |
| Подпиточный | К8/18 | 2002 | 1 | 2 | 18 |  | 3 | 1450 |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 4 | 10 | 100 |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 1 | 10 | 80 |
| задвижки | РУ16 | 1998 | 1 | 16 | 80 |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 8 | 10 | 50 |
| задвижки | РУ10 | 1982 | 2 | 10 | 50 |
| задвижки | РУ10 | 1982 | 1 | 10 | 180 |
| задвижки | РУ6 | 1982 | 1 | 6 | 50 |
| кран пробковый | РУ10 | 1982 | 2 | 10 | 50 |
| кран шаровый | РУ6 | 2008 | 2 | 16 | 50 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет общего расхода воды | ВДГ-20 |  | 1 |
| Учет расхода газа | RVG G-40 |  |  |
|  |  |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Эл.счётчик САЧУ-Н672М |  | К=40 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 730 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 710 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч |  |
| железо общее | 0,15 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Источник водоснабжения

Сеть (открытая/закрытая)

|  | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 4,61 |
| объем подпитки, м3/час | 0,01 |

IX. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет -50-----%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Грязенятском  сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет   213    метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Сопровождается большими потерями.

Средний износ котлоагрегатов КЧМ-5 2002 г. в котельной №26 д. Грязенять. составляет --68%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. .

X. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 40%.

Требуется реконструкция котельной.

| Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2018 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| №26, дер. Галеевка-1 (Грязенять) | 299 | 62 | 361 | 8 | 369 |
| ВСЕГО | 299 | 62 | 361 | 8 | 369 |

Актуализация схемы теплоснабжения Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период до 2018 года

Глава муниципального образования

Грязенятского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области                              Г.И. Мамонтов